## RELAZIONE TECNICA A SANATORIA

Oggetto: Calcolo delle acque di scarico civili provenienti dall’immobile sito nel Comune di Roma, in Via…

Il sottoscritto geom/arch. ….. iscritto all’Albo ….. della Provincia di ….., con studio in ….. Via ….. tel. , per incarico ricevuto dal sig. ….. in qualità di ….. dell’immobile di cui in oggetto, redige la presente relazione tecnica per la regolarizzazione a sanatoria dell’allaccio nella pubblica fognatura in conformità agli allegati della Delibera 01/ 02 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia del 24/05/02.

Per la costruzione dell’impianto fognario sono stati adottati:

- per le canalizzazioni:

tubi in PVC UNI  EN 1401/1 classe SN4, di diametro interno non inferiore a 200 mm, con pendenza compresa tra lo 0.85 % e il 2 %.  [in zona di vincolo falde idriche: “con utilizzo pezzi speciali dello stesso materiale (quali sifone Firenze, imbrache, raccordi con tappo ecc) per uno sviluppo del fognolo in continuità idraulica]

- per i pozzetti:

b1) al limite della proprietà è stato predisposto un pozzetto ispezionabile e sifonato realizzato con prefabbricati di cemento retinato di sezione non inferiore a cm 70x70.  (100x100  se in zona di vincolo falde idriche)

b2) lungo il percorso sono stati messi pozzetti di collegamento in c.l.s. di sezione cm ……………………

L’impianto dovrà essere munito, se necessario, di dispositivo atto ad evitare rigurgiti e conseguenti allagamenti dei piani scantinati.

###### DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’insediamento è costituito da un solo (o più) fabbricato/i:

Fabbricato A:  numero civico

costruito (o da costruire) con concessione edilizia n°..del.. , composto di n°.. u.i. uso

abitazione e n°.. locali uso commerciale (con indicazione n° servizi igienici); distinto

nel NCEU di Roma al foglio..particella..(o denuncia di cambiamento).

Fabbricato B:  come sopra

Fabbricato C:  come sopra

##### Area complessiva da scolare ………

##### Superficie impermeabile       .……..

Superficie permeabile          ……….

CALCOLO PORTATA

Acque nere

Q= N x Dm x 0.8 x 2,5 =  l / s

86400

N = appartamenti e/o locali

Dm = dotazione max giornaliera (per appartamento: 500 l - per locale: 100 l)

FIRMA E TIMBRO PROGETTISTA D.L.